## Slide 1: VObot 2025
Atelier – PERFECTIONNEMENT

## Slide 2: Marine Savouret
vobot@valdoise.fr

## Slide 3
Maxime

## Slide 4: Laurent Touché Christian Dickelé

## Slide 5: Programme de la formation
Rappel de la communauté VObot
Coder plusieurs programmes
Communication entre robots
La pince
Capteur de couleur
Suiveur de ligne – Croisements
Pour aller plus loin

## Slide 6: Communauté Vobot Ouverture espace partagé
https://moncollege-valdoise.fr/index.php/communaute-vobot/

## Slide 7: Coder plusieurs programmes !

## Slide 8
Plusieurs programmes
Comment ?

## Slide 9
Plusieurs programmes
Pourquoi faire ?
Permet au programme de contenir des missions différentes. Nécessaire pour la compétition.

## Slide 10
Avec le mBot2, il y a 8 emplacements de programme. On peut sélectionner l’emplacement en allant dans démarrage programme.
Plusieurs programmes
Autre méthode

## Slide 11
On peut ensuite sélectionner l’emplacement souhaité ici (emplacement 3 sur la photo). Avantage : On peut enregistrer 8 programmes au total. Désavantage : On ne peut pas coder deux missions en même temps.
Plusieurs programmes
Autre méthode

## Slide 12: Communication entre robots

## Slide 13
Communication entre robot
Les briques de programmation

## Slide 14
Communication entre robots
Diffuser un message
Robot 1

## Slide 15
Permet de diffuser un message :
Avec la valeur 0 pour la première brique
Avec la valeur souhaitée pour la seconde brique
Le champ libre permet de donner un nom au signal, ici : « equipeA ». Il est important de le modifier pour ne pas avoir d’interférence. Remarque : la champ valeur peut accueillir une variable !
Communication entre robots
Diffuser un message
Robot 1

## Slide 16
Cette brique est un « évènement » cela veut dire qu’elle va lancer le programme qui suit à la réception d’un message avec le nom « equipeA ».
Communication entre robots
Recevoir un message
Robot 2

## Slide 17
Cette brique contient la valeur reçue dans le message du nom « equipeA ». La brique conserve la dernière valeur reçue.
Communication entre robots
Recevoir un message
Robot 2

## Slide 18
Remarque : Cette brique permet de modifier le canal de communication.
Communication entre robots
Brique de programmation

## Slide 19: Atelier 1 Communication entre robots
Exercice 1
mBot n°1 : Emettre un message avec une valeur aléatoire.
mBot n°2 : Afficher la valeur sur l’écran du mBot.
Par groupe de 2

## Slide 20: Smart World add-on ou La pince !

## Slide 21: Kit évolutif !

## Slide 22: Modèle à utiliser Merci de monter la pince avant les formations.

## Slide 23: Modèle à utiliser

## Slide 24: Les briques de programmation

## Slide 25: Les briques de programmation

## Slide 26: Les briques de programmation

## Slide 27: Atelier 2 La pince
Exercice 1
Exercice 2
- Faire monter / descendre la pince
- Ouvrir / Fermer la pince
- Avancer jusqu’à l’objet - Saisir l’objet - Faire demi-tour - Déposer l’objet

## Slide 28: Capteur de couleur

## Slide 29
Les couleurs sont détectées via le capteur RGB Quad Sensor
Chaque LED (L1/L2/R1/R2) est capable de détecter une couleur
Rappel du RGB Quad Sensor :
Vue du dessus
R1
R2
L1
L2
Capteur couleur
Fonctionnement

## Slide 30
Capteur couleur
Les briques de programmation

## Slide 31
Calibration

## Slide 32
On lance ce programme en positionnant le robot sur une feuille blanche.

## Slide 33
Capteur couleur
Les briques de programmation

## Slide 34
Capteur couleur
Brique de programmation

## Slide 35
Capteur couleur
Brique de programmation
Configuration de ce qu’on cherche à détecter :
La ligne
Le fond
Une couleur en particulier

## Slide 36
Capteur couleur
Brique de programmation

## Slide 37
Choix du capteur :
Vue du dessus
R1
R2
L1
L2
Capteur couleur
Brique de programmation

## Slide 38
Capteur couleur
Brique de programmation
R2 – L2 : Couleur à lire à côté de la ligne R1 – L1 : Couleur sur la ligne

## Slide 39
Capteur couleur
Mise en situation

## Slide 40
Capteur couleur
Mise en situation

## Slide 41
Capteur couleur
Mise en situation
Retourne « Vrai » ou « True »
Retourne « Faux » ou « False »

## Slide 42: Atelier 3 Le capteur couleur
Exercice 1
Exercice 2
Suivre la ligne et arrêter le robot lorsque la couleur bleue est détectée soit à gauche soit à droite de la ligne.
Suivre la ligne tout en affichant les couleurs détectées par le robot sur les LED du CyberPI.

## Slide 43: Suiveur de ligne Croisements

## Slide 44
Les lignes sont détectées via le capteur RGB Quad Sensor
Chaque LED (L1/L2/R1/R2) est capable de detecter la présence ou non d’une ligne
Rappel du RGB Quad Sensor :
Vue du dessus
R1
R2
L1
L2
Suiveur de ligne - Croisement
Fonctionnement

## Slide 45
Suiveur de ligne - Croisement
Les briques de programmation

## Slide 46
Suiveur de ligne - Croisement
Les briques de programmation

## Slide 47
Deux configurations possibles :
Ligne : chaque capteur renvoie « 1 » s’il detecte une ligne, 0 sinon.
Arrière-plan : chaque capteur renvoie « 1 » s’il detecte le fond du tapis, 0 sinon. Ce mode est utile en lien avec les LEDS du module.
Remarque : Les autres choix sont inutiles ici.
Suiveur de ligne - Croisement
Fonctionnement

## Slide 48
Vue du dessus
R1
R2
L1
L2
Suiveur de ligne - Croisement
Fonctionnement

## Slide 49
On renseigne ce qu’on souhaite detecter comme situation.
Suiveur de ligne - Croisement
Fonctionnement

## Slide 50
Ce que voit le capteur |  |  |  | Code Binaire | Valeur Entière | Situation
L2 | L1 | R1 | R2 |  |  | 
 |  |  |  | 0000 | 0 | Double croisement
 |  |  |  | 0001 | 1 | Croisement à gauche
 |  |  |  | 0010 | 2 | 
 |  |  |  | 0011 | 3 | 
 |  |  |  | 0100 | 4 | 
 |  |  |  | 0101 | 5 | 
 |  |  |  | 0110 | 6 | 
 |  |  |  | 0111 | 7 | 
 |  |  |  | 1000 | 8 | Croisement à droite
 |  |  |  | 1001 | 9 | Sur la ligne
 |  |  |  | 1010 | 10 | 
 |  |  |  | 1011 | 11 | 
 |  |  |  | 1100 | 12 | 
 |  |  |  | 1101 | 13 | 
 |  |  |  | 1110 | 14 | 
 |  |  |  | 1111 | 15 | En dehors de la ligne
Suiveur de ligne - Croisement
Fonctionnement
Tapis blanc avec une ligne noire. Configuration en mode « arrière-plan »

## Slide 51
Ce que voit le capteur |  |  |  | Code Binaire | Valeur Entière | Situation
L2 | L1 | R1 | R2 |  |  | 
 |  |  |  | 0000 | 0 | Double croisement
 |  |  |  | 0001 | 1 | Croisement à gauche
 |  |  |  | 0010 | 2 | 
 |  |  |  | 0011 | 3 | 
 |  |  |  | 0100 | 4 | 
 |  |  |  | 0101 | 5 | 
 |  |  |  | 0110 | 6 | 
 |  |  |  | 0111 | 7 | 
 |  |  |  | 1000 | 8 | Croisement à droite
 |  |  |  | 1001 | 9 | Sur la ligne
 |  |  |  | 1010 | 10 | 
 |  |  |  | 1011 | 11 | 
 |  |  |  | 1100 | 12 | 
 |  |  |  | 1101 | 13 | 
 |  |  |  | 1110 | 14 | 
 |  |  |  | 1111 | 15 | En dehors de la ligne
Suiveur de ligne - Croisement
Situations remarquables

## Slide 52: Atelier 4 Les croisements
Exercice 1
Exercice 2
Suivre la ligne, au prochain croisement effectuer le virage. Il est interdit d’utiliser des briques utilisant la notion de temps ou de degrés.
Suivre la ligne et arrêter le robot lors de la détection d’un croisement (à adapter selon le tapis/croisement).
Exercice 3
Robot correctement positionné sur une ligne : effectuer un demi-tour. Il est interdit d’utiliser des briques utilisant la notion de temps ou de degrés.

## Slide 53: Atelier 5 Pour aller plus loin
Exercice 1
Exercice 2
Suivre la ligne et compter les cartes d’une couleur, s’arrêter à la détection d’un obstacle.
Suivre la ligne et compter les croisements.
Exercice 3
Suivre la ligne et compter les cartes d’une couleur.